ВНИМАНИЮ   ГРАЖДАН:

Разбили термометр? Что делать?

- Вывести всех из квартиры как можно быстрее, закрыть входную дверь, чтобы предотвратить распространение паров.

- Открыть окна во всей квартире и постараться снизить температуру в помещении хотя бы до 15 С. (За счет  понижения температуры воздуха сильно понижается испаряемость ртути).

- Закрыть место, где разлетелась ртуть мокрыми газетами. Собрать все вещи (одежда, белье, ковры и т.д.), на которые могли попасть капли ртути в полиэтиленовые пакеты и вынести на балкон или в гараж.

- Закрыть дверь в помещение, где разбили термометр, оставив открытым окно. Тщательно заклеить дверь в помещение липкой лентой.

Продолжать интенсивно проветривать квартиру еще хотя бы 30-40 мин. После этого можно слегка прикрыть окна и ввести людей в помещение.

После проделанных мероприятий в квартире должны установиться условия более или менее приемлемые для постоянного нахождения людей, за исключением помещения, где разбили термометр.

Основной способ защиты от разлитой ртути и ее паров – демеркуризация.

Под демеркуризацией понимают комплекс мероприятий, включающих механическое удаление ртути и ее соединений в капельножидкой форме и химическую обработку демеркуризаторами помещений.

Самая главная и сложная часть демеркуризации – это сбор капель ртути. При осмотре вещей и поверхности нужно подсветить их лампой, тогда даже мельчайшие капли будут хорошо заметны. Постарайтесь не наступать на загрязненные места, чтобы капли ртути не попали на обувь. Очень мелкие  (пылевидные)  капельки ртути (до  0,5...1 мм)  могут собираться влажной фильтровальной или газетной бумагой. Бумага размачивается  в воде до значительной степени разрыхления отжимается и в таком виде употребляется для протирки загрязненных поверхностей. Капельки ртути прилипают к бумаге и вместе с ней переносятся в герметичную емкость. Собранную ртуть помещают в банку с водой. Ни в коем случае ртуть нельзя выбрасывать в унитаз или мусоропровод! Банку с собранной ртутью следует сдать представителям  МУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Ухты РК.

После того как все видимые капли ртути собраны, загрязненные вещи в т.ч. в которых проводились работы удалены из помещения, можно приступить ко второй стадии работ – химической демеркуризации с помощью 20% раствора хлорной извести или раствора «марганцовки». Разводим «марганцовку» до темно-бурого почти не прозрачного состояния. Добавляем на 1 литр раствора столовую ложку соли и столовую ложку уксусной эссенции (или щепотку лимонной кислоты). Все тщательно перемешиваем, наносим раствор на то место, где проводился сбор ртути. Оставляем его на 6-8 часов, периодически по мере высыхания раствора смачивая обработанную поверхность водой. Затем следует тщательно промыть обработанную поверхность с использованием моющего средства и провести влажную уборку всей квартиры. В течение 2- 3 недель делать ежедневные влажные уборки помещения и частые проветривания.

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта».